111024 г. Москва, 1-ая ул. Энтузиастов, д.15, стр.2

Тел.: (495)783-02-12, 799-97-25, 799-97-30

Замена масла в аппарате Portotecnica G 190 X Power

IDAF92075

Поставьте машину в горизонтальное положение, желательно на стол или ровную поверхность, способную выдержать вес в приблизительно 31 кг. Найдите пробку для заливки/сливки масла, расположенную под крышкой устройства (Рис. 1).

Открутите пробку подходящим ключом (в комплект поставки не включен) (Рис.2).

Подставьте стакан/емкость вместимостью не менее 0,15 л. под отверстие заливки/сливки масла и одновременно наклоните машину для облегчения слива (Рис. 3).

Залейте масло (макс. 0,13 л.), используя резиновый шланг и воронку (подходящих размеров, не включенных в комплект поставки) как показано на рисунке 4. Максимальный уровень масла достигнут, если его видно из отверстия заливки/сливки масла.

ВНИМАНИЕ: используйте масло ЕР 15W-40.

По завершении этой операции, закрутите пробку заливки/сливки масла (Рис. 5), проверив целостность прокладки. Если она заметно изношена или повреждена, ее следует заменить.

ВНИМАНИЕ: в первый раз масло необходимо заменить после 50 часов работы и в последующем каждые 200 часов или каждые 6 месяцев. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за неисправность или поломку, вызванных несоблюдением интервалов замены масла.

ВНИМАНИЕ: используйте масло ЕР 15W-40.

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за неисправность или поломку, вызванных использованием неподходящих для этого устройства масел.