###### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пылесос IDRO LAVA

Мы - Soteco S.p.A. ответственно заявляем, что данный продукт – пылесос IDRO LAVA соответствует следующим стандартам или нормативным документам:

- Безопасность бытовых и электроприборов – Общие требования EN 60335-1, принятые в июне 1988 года с изменениями 2, 5, 6, А51, А52, А54, А55.

- Безопасность бытовых и электроприборов - Часть 2

Особые требования для пылесосов и приборов для влажной уборки  EN 60335-2-2, принятые в сентябре 1988 года с изменениями А2 и А52, датируемыми ноябрем 1990 г.

- Безопасность бытовых и электроприборов - Часть 2

Особые требования для пылесосов для сухой и влажной уборки, включая электрическую щетку для производственного и коммерческого использования pr EN  60335-2-69 (1994)

- Безопасность бытовых и электроприборов – Часть 2

Особые требования для распылительных приборов для производственного и коммерческого использования EN 60335-2-68 (1994)

- Безопасность оборудования – Основные понятия, общие принципы дизайна и конструкции

Технические принципы и спецификации EN 292 часть 1- сентябрь 1991 г.

- Безопасность оборудования - Основные понятия, общие принципы дизайна и конструкции

Технические принципы и спецификации EN 292 часть 2- сентябрь 1991 г.

Электромагнитная совместимость – Требования к бытовым приборам и электрическим устройствам – Часть 1: Сила тока и напряжение – Семейный стандарт продукции – EN 55014-1 (1993) с изменениями А1 (1995) и А2 (1999)

Электромагнитная совместимость – Часть 3-2: Ограничения – Ограничения постоянной силы тока (для оборудования менее или равное 16 А на фазу) EN 61000-3-2 (1995) с изменениями А1 (1998), А2 (1998) и А14 (2001)

Электромагнитная совместимость – Часть 3-3: Ограничения – Ограничения колебаний и скачков напряжения в низковольтных системах подачи энергии с силой тока менее или равное 16 А на фазу) - EN 61000-3-2 (1995)

Электромагнитная совместимость – Часть 3-11: Ограничения – Ограничения колебаний и скачков напряжения в общественных низковольтных системах подачи энергии – для оборудования менее или равное 75 А и подверженному условному подключению) EN 61000-3-11 (2000)

Данный прибор относится к многофункциональным и позволяет быстро вымыть любую поверхность: макеты, ковры, кресла, занавески, полы (мраморные, резиновые и т.д.), стены, машинные сиденья, а также очистить воздух через водяную фильтрацию. Широкий выбор насадок может удовлетворить потребность в любом виде уборки. Он также может использоваться просто как устройство для сухой и влажной уборки.

# Рекомендуется сохранять данное руководство для дальнейшего использования. Внимание: пожалуйста, прочтите внимательно инструкцию по применению перед использованием.

Пылесос IDRO LAVA имеет сертификат соответствия № РОСС  IT .MT20. B 06271  и соответствует требованиям нормативных документов  ГОСТ Р МЭК 335-1-944; ГОСТ Р МЭК 335-2-2-95; ГОСТ 12.1.003-83

Изготовитель

Soteco S.p.A.,

Via e. Fermi, 2

26022 Castelverde (CR), Italy

А – насадка для влажной уборки (опция) В – набор Idro с противопенным устройством С – головная часть Е – бак F – место присоединения шланга к баку G – гибкий шланг М – удлинительные трубки Р – изогнутый переходник S – щетка "ковер-пол" Т – насадка - щетка круглая U – насадка малая V – щелевая насадка ( - прибор IDRO D – резервуар для моющего средства H – шланг подачи моющего средства I - насадка ручная для чистки мягкой мебели K - курок для подачи моющего средства N – шланг подачи моющего средства O - удлинительная трубка изогнутая Q – насадка для чистки мягких поверхностей R – насадка для чистки твердых поверхностей Y- шланг для всасывания моющего средства

Схема набора Idro с противопенным устройством

J -  клапан

W – противопенное устройство

L – фильтр

Z – держатель фильтра

#### Воздушная фильтрация и сухая уборка

- Вставьте прибор IDRO через отверстие в верхней крышке бака (рис.1)

- Налейте воду (3,5 литра) в бак (рис.2)

- Вставьте набор Idro с противопенным устройством В в бак (рис.3)

- Убедитесь, что части L-Z плотно прилегают друг к другу

под головной частью С как обозначено на рисунке

- Пристегните головную часть С к баку с помощью двух

крючков (рис.4)

- Для сухой чистки вставьте гибкий шланг G в

место присоединения шланга к баку F (рис.5)

Присоедините к шлангу необходимую насадку:

- Присоедините изогнутый переходник P к гибкому шлангу G

- Закрепите на конце изогнутого переходника Р

удлинительные трубки М (рис.6)

- Закрепите соответствующую  насадку (S,T,U,V) (рис.7)

- Начните уборку нажатием красной кнопки, после

подключения машины к соответствующему источнику

питания (рис.8); включите мотор и установите необходимые

обороты (рис.9)

-Используйте примеры

для сухой чистки

(рис. 10-14)

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте режим работы насоса подачи моющего средства:

1 мин  - подача моющего средства

1 мин  - выключен (курок отпущен)

#### Влажная уборка

- Снимите части L-Z набора Idro с головной части.

- Снимите прибор IDRO (  с бака (рис.1)

- Налейте моющее средство в резервуар для моющего средства D (рис.20) и вставьте его в бак Е (рис.21). Используйте только рекомендованные моющие средства.

- Вставьте шланг для всасывания моющего средства Y в бак D и прикрепите головную часть С (рис.22)

- Вставьте гибкий шланг G в патрубок F (рис.5)

- Прикрепите к изогнутому переходнику Р удлинитель М и удлинительную трубку О (рис.6)

- На конце удлинительной трубки О установите насадку для чистки мягких поверхностей Q, если хотите вымыть ковры или ковровое покрытие (рис.23). Если вы намереваетесь вымыть полы или твердые поверхности, на насадку Q  нужно установить насадку R для чистки твердых поверхностей (рис.15).

- Соедините курок для подачи моющего средства К с шлангами подачи моющего средства Н и N (рис. 25-27-28)

- Вставьте конец шланга Н в гнездо на головке С (рис. 26)

- Закрепите шланги Н-N специальными хомутами (рис.24)

- После подключения устройства к сети, включите насос, нажав зеленую кнопку. Чтобы включить двигатель всасывания, нажмите красную кнопку (рис.8)

- Нажатием курка подайте моющее средство в насадку, находящуюся на полу (рис.29)

- Для мытья обивки мебели, уберите удлинительные трубки М из изогнутого переходника Р и отсоедините шланг N от курка для подачи моющего средства. Вставьте насадку для мебельной обивки I в изогнутый переходник P (рис.31).

- Используйте примеры использования насадки для мебели I (рис.32)

После каждой уборки обязательно промойте баки, шланги и насадки чистой водой. Запрещается мыть фильтр и головную часть пылесоса.

Аксессуары к  пылесосам:

# Необходимо следовать следующим инструкциям

Компоненты, которые использовались при упаковке (т.е. пластиковые мешки) могут быть опасны, держите их вдали от детей и животных.

Запрещается использование этой машины не по назначению, указанному в данной инструкции

Насадка для всасывания не должна находиться близко к  легкоранимым участкам тела, особенно глазам, ушам и рту

Все составляющие машины должны быть аккуратно собраны перед использованием

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует  указанному на панели прибора

Эти машины нельзя применять для сбора пыли опасной для здоровья или легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ

Никогда не оставляйте аппарат работающим без присмотра.

Не совершайте никаких манипуляций с машиной, не отключив ее предварительно от сети, если  прибор оставлен без присмотра и вблизи находятся дети или люди, не отвечающие за свои действия, его также надо выключить из сети

Нельзя тянуть устройство за кабель

Нельзя погружать машину  воду  или направлять струю воду на машину для её очистки

Периодически проверяйте кабель и машину на предмет повреждений, если вы обнаружили повреждение, обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр.

Если вы используете дополнительный кабель, убедитесь, что он соответствует требованиям данной машины

Не используйте кабель, если он закручен, так как это может привести к скачку напряжения, не мочите его.

Оборудование не может быть использовано для сбора воды из резервуаров туалета, труб и проч.

Убедитесь, что пробка для непопадания воды в мотор исправна и ничем не заблокирована.

Функция ее в том, чтобы прекратить всасывание, когда бак полный или если машина случайно перевернулась

Если из машины выходит пена или жидкость, немедленно выключите ее.

Нельзя использовать агрессивные химические моющие средства

Не направляйте струю на электрические переключатели и соединения

Никогда не запускайте насос без жидкости, т.к. это может привести к его повреждению

Когда чистка закончена, прогоните через насос ½ литра чистой воды

После завершения уборки и выключения насоса, остаточное давление должно быть выпущено нажатием на курок

Обслуживание и ремонт должны быть выполнены только квалифицированными специалистами.

Запчасти должны быть применены только оригинальные.

Производитель не несет ответственности за вред, причиненный каким-то людям или собственности, ввиду использования машины не по назначению.

Гарантийные обязательства.

Настоящие обязательства не ограничивают определенные права потребителей, но дополняют и уточняют оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение (договор) сторон.

Перед использованием товара обязательно прочтите все условия данных гарантийных обязательств и руководство по эксплуатации, прилагаемой к товару.

Тщательно проверьте внешний вид товара и его комплектность, указанную в руководстве по эксплуатации.

Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при принятии товара.

Настоящая гарантия предоставляет Вам право при обнаружении в товаре дефектов   изготовления   или материалов   (то   есть,   вследствие   обстоятельств,   за   которые   отвечает изготовитель) на их бесплатное устранение в течение гарантийного срока, который составляет двенадцать месяцев и начинается с момента передачи товара покупателю.

При   наличии   претензий   по   качеству  обратитесь  в  уполномоченную  организацию,  осуществляющую гарантийное обслуживание. При отсутствии такой организации в Вашем городе Вы можете обратиться в торговое предприятие, где был приобретен товар.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить: настоящий Гарантийный Талон, а также  по требованию сервисного  центра документ, подтверждающий  приобретение   товара (расходная накладная и/или кассовый чек).

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ гарантийные талоны, которые неправильно или не полностью заполнены продавцом и/или с исправлениями.

Доставка    оборудования,    подлежащего    гарантийному    ремонту,    в    сервисную    службу    и    обратно осуществляется силами клиента и за его счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

Гарантийное обслуживание выполняется бесплатно, включая выполнение ремонтных работ и стоимость необходимых материалов.

Срок гарантийного обслуживания устанавливается в соответствии с существующим законодательством и зависит от трудоемкости ремонта.

Все   узлы   и   компоненты,   являющиеся   частью   неисправного   (заявленного   на   гарантийный   сервис) оборудования, замененные в течение гарантийного периода, наследуют гарантийный период и условия всего изделия в целом, т.е. ни на данные компоненты, ни на изделие в целом не предусматривается безусловное расширение (продление) гарантийного периода.

Гарантийное обслуживание не включает в себя работы по техническому обслуживанию, ремонту  или замену запчастей и комплектующих в связи с их износом в процессе эксплуатации.

Продавец  не   несет  ответственности   ни   за  какой  ущерб   или  упущение   прибыли   в   результате   как применения, так и неработоспособности оборудования.

Гарантия качества товара не распространяется:

- На составляющие части товара, изнашивающиеся в процессе эксплуатации (естественный износ и  старение оборудования). Например: перепускные клапаны, уплотнения плунжеров, детали байпасного  клапана, сальники, электроды, фильтры, форсунки, смазку, графитовые щетки, ремни, и другие детали, подверженные статическим и динамическим нагрузкам;

- На аксессуары, прилагаемые в комплекте или дополнительно приобретенные к товарам и изнашивающиеся в процессе эксплуатации (насадки и их элементы, трубки, фильтры, шланги, пистолеты, щетки, пады, скребки);

- На товары, у которых отсутствует идентификационная пластина или наклейка с серийным номером:

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации; несоответствия требований руководства по эксплуатации и/или нестабильности (несоответствия) параметров водных сетей, сетей электропитания (невыполнения требований  по монтажу), условий окружающей среды и других внешних факторов;

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; использования неоригинальных комплектующих и запчастей, внесения в конструкцию изменений, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом);

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие несвоевременного прохождения периодического технического обслуживания, указанного в инструкции по эксплуатации;

- На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками;

- На механические повреждения (трещины, царапины, сколы и т.п.), возникшие в процессе эксплуатации по вине потребителя или вызванных воздействием агрессивных сред, высоких и низких температур;

- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как: действия третьих лиц, несчастные случаи, явления природы, стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, бытовые факторы, попадание жидкостей и инородных предметов внутрь изделия независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и руководстве по эксплуатации.

Гарантия не включает в себя расходы по транспортировке и инспекции оборудования на территории владельца. Каждый выезд специалиста оплачивается отдельно по действующему тарифу. Если при рассмотрении рекламации выяснится отсутствие заводского дефекта, то владелец обязан оплатить расходы, связанные с рассмотрением рекламации по действующему  тарифу.

Сервисные центры

г. Москва, ул. Первомайская, дом 39, стр. 1. Тел.: (095) 164-04-49

# Text boxes

Официальный дистрибьютор Soteco в России:

ООО "Мастер Чистоты"  www.portotecnica.org

111024 Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д.15 стр.2

тел./факс: (495) 783-02-12, 799-97-25/30